## 【安全生产】夏季燃气用户避免燃气爆炸全攻略

在家庭生活中，燃气虽然给我们带来了很大的便利，但是一旦使用不当或者疏忽大意，极易引发燃气安全事故，对我们的身体和经济造成损失。

那么，你了解燃气吗？如何才能做到安全用“气”？我们应该注意哪些方面？以下这些信息大家一定要牢记！

什么是天然气？

我们日常生活使用的天然气成分主要为甲烷，是一种无色无味无毒无腐蚀性的可燃气体，但是当空气中天然气浓度达到5%到15%时，其遇到明火便会发生爆炸，所以我们要注意安全用“气”。

九招教你如何防范！

1.一开三关。

使用燃气后，应当关好灶具开关、灶前阀，防止燃气泄漏，如果长时间外出还需关闭表前阀。

2.使用燃气时，人不要远离。

在使用灶具过程中，人不能远离，防止因沸汤溢出或风吹引起灶具熄火引发燃气泄漏。

3.经常检查胶管连接处是否用卡子固定及胶管是否老化、开裂。

在日常使用中要注意检查，及时修理，防止燃气灶具漏气。极容易发生漏气的部位有：燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等。燃气泄漏达到一定浓度后，遇到明火会发生爆炸。

4.长时间使用燃气一定要注意通风换气。

如果长时间使用燃气，一定要注意通风换气。如果厨房通风不好，在使用燃气灶后厨房内就会氧气不足，易造成一氧化碳中毒。据了解，一台双眼燃气灶，如果安装在容积小于6立方米的厨房内，每小时换气应该不少于5次。在厨房内最好安装排风扇，使空气流通。

5.发现异味立即打开门窗，并及时拨打燃气公司电话报修。

如果发现燃气灶附近有异味，一定要立即开窗，并及时到安全地带拨打电话报警。同时，严禁各种火种进入室内，更不能开关电灯、抽烟及现场拨打电话等，以防引起燃气爆炸。

6.一定要使用符合国家标准的燃气具，严禁使用非国标灶具。

应当使用符合国家标准的燃气具，严禁使用非国标灶具。有些不符合国家标准的灶具易因燃烧不充分产生有害气体，极易造成室内人员中毒。

7.定期检查燃气胶管，到期及时更换。

胶管应每18个月更换一次，防止出现龟裂、老化或发硬发脆；要定期检查，防止鼠咬；胶管不宜超过2米，两端要用管箍卡紧；胶管不能高出灶台，以免被炉火烘烤引发事故。

8.建议选用金属波纹管。

金属波纹管优点：安装方便，连接可靠，防鼠咬、耐腐蚀、柔软性好、使用寿命长、可以任意弯曲而不变形、不阻气等，可以减少非人为原因造成的户内爆燃事故。

9.选用、安装燃气器具应注意哪些？

用户应选购带有安全熄火保护装置的燃气灶具。天然气灶具、热水器使用年限为8年。

燃气热水器应安装在厨房或阳台，严禁安装在卫生间、浴室、餐厅、客厅、卧室等其他空间。用户应优先选用强排式、平衡式燃气热水器，严禁选用直排式燃气热水器，并规范安装烟道。

燃气使用安全“十不准”

1.不准在厨房使用多种气源。使用管道气的用户，厨房内严禁使用瓶装液化气或生煤球火。

2.不准在厨房内堆放易燃易爆物品，谨防火灾和爆炸事故发生。

3.不准在燃气设施上栓绑绳索、电线或吊挂物品，燃气设施周边禁止燃放鞭炮。

4.燃气用户不准擅自增、改、迁、装燃气设施和燃气计量器具。

5.不准占压、覆盖燃气管道设施。

6.不准将设有燃气管道、燃气器具的房间改成卧室、客厅和卫生间。

7.不准将燃气管道、阀门、燃气器具等燃气设施密封或暗设安装。

8.不准擅自移动、覆盖、涂改、毁坏、拆除燃气设施安全警示标志。

9.不准非法使用燃气设施和盗用、转供燃气。

10.不准擅自开启或关闭阀门箱和燃气表箱，破坏燃气设施。

燃气泄漏怎么查？

测：用肥皂水涂抹可能漏气的位置，起泡则说明漏气。

听：燃气泄漏会发出轻微的“丝丝”声，听到类似声音要留意了。

闻：天然气中加入了臭剂来提醒漏气，如果家中闻到了类似臭鸡蛋的味道，则可能是燃气泄漏。

看：不使用的情况下，观察燃气表，如果数字变化，则可能发生漏气。

燃气泄漏怎么办？

如果发现燃气泄漏请不要慌张，按照以下步骤进行操作：

1.立即打开门窗进行通风换气。

2.关闭燃气具开关和燃气表前的阀门，杜绝一切火源。

3.在室外安全地带拨打燃气公司24小时服务电话报告情况，必要时将出现现场救援。

温馨提示：

若已确认燃气发生泄漏，这时请严格遵循以下要求：不要出现明火！不要开关任何电器！不要打电话！不要按门铃！因为这些举动极易产生小火花从而引发燃气爆炸，千万要牢记！