## 2022年蒙城县第一季度城乡居民用户水龙头水质监测结果公示

根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）和安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测信息公开工作的通知》等要求，蒙城县卫健委组织开展了2022年第一季度城乡集中式供水居民用户水龙头水质公示监测，现将监测结果公示如下：

一、监测地点和水样数

城区：共设置6个监测点，监测城市供水6份水样，覆盖3个城区街道办事处，城区覆盖率为100%。基中城市供水二水厂、三水厂水样2份(出厂水)，城区居民家中用户水龙头水样4份(末梢水)。具体采样地点为第二水厂院内出厂水、第三水厂院内出厂水、永兴小区、名邦学府、钟鼓楼居民、富园社区居民家中用户水龙头水样(末梢水)。

乡镇：共设置15个监测点，监测15份农村水厂集中式供水居民家中用户水龙头水样(末梢水)，覆盖14个乡镇，乡镇覆盖率为100%。具体采样地点为坛城水厂、三义水厂、小涧水厂、篱笆水厂、岳坊水厂、乐土水厂、马集水厂、辛集水厂、双涧水厂、许疃水厂、板桥水厂、王集水厂、立仓罗集水厂、楚村常兴水厂、漆园唐集水厂集中式供水居民家中用户水龙头水样(末梢水)。

二、检测指标和判定标准

检测指标：共36项。常规指标35项包括1色度、 2浑浊度、 3臭和味、 4ph值、 5肉眼可见物、 6总硬度、 7溶解性总固体、 8挥发酚类、 9阴离子合成洗涤剂、 10硫酸盐、 11氯化物、 12氟化物、 13硝酸盐、 14氰化物、 15铝、 16铁、 17锰、 18铜、 19锌、 20砷、 21硒、 22汞、 23镉、 24铅、 25铬、 26耗氧量、 27三氯甲烷、 28四氯化烷、 29菌落总数、 30总大肠菌群、31耐热大肠菌群、32大肠埃希氏菌、33亚氯酸盐、34氯酸盐、 35游离余氯、 非常规指标为1项，即36氨氮。常规指标35项加非常规指标为1项即氨氮，共计监测36项。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定限值的，该份水样即判定为不达标。

三、检测结果及评价

城区：监测水样6份，达标6份，水样达标率为100%。

乡镇：监测水样15份，达标15份，水样达标率为100%。

经检测结果分析: 监测水样21份样本，检测项目36项，所检测756项指标全部达标。

附件1:蒙城县2022年第一季度水质监测结果公示汇总表

附件2:蒙城县2022年第一季度城乡用户水龙头水质检测结果信息表