## 【应急处理对策】天气渐寒，收好这份冬季安全生产指南

天气渐寒

降温雨雪天气会对企业的安全生产工作造成一定的影响人员冻伤、滑跌等事故的发生概率也会因为季节性因素而升高企业生产过程中如何防范事故发生？快来一起学习！

↓↓↓

防冻

冬季天气寒冷，人的听觉、视力、行动能力和情绪都可能受到一定影响。设备和金属结构在寒冷的天气里，易发生变形、破裂，导致泄漏，从而引发事故。

对策

1.冬季室内外温差较大，人员外出时，要注意采取保暖措施，防止冻伤。

2.企业要适当调整作息时间，减少员工长时间在室外作业。员工外出巡检时，尽可能结伴同行。

3.做好厂区管道设备的保温工作，对用油用水等设备，也要采取防冻措施。

4.提前对供暖设备、管道进行检查和维修，确保供暖安全。

5.室外设备停用后，要将物料排放干净，避免结冰。

防滑

生产现场的脚手架和步踏遇到雨水或积雪易结冰，人员上下时如不小心，会滑倒摔伤，严重时，还有可能发生高处坠落事故。因此，防滑工作一定要落实到位。

对策

1.防止生产现场、厂区道路积水结冰，造成安全隐患。

2.遇到雨雪天气，企业应组织员工尽快清除积雪，高处的冰凌也应及时清理。清雪的原则是“先高处、后地面”。

3.应对岗位员工进行防滑、防摔提示教育。

4.工作地点有积冰的，应暂停登高作业，以防坠落。

5.人员在有冰雪的路面上行走时，要小心慢行，手中不宜拿尖锐的物品。骑车时不宜速度太快，不要猛刹车。

防静电

在生产过程中，静电可能引发火灾、爆炸等事故，威胁作业人员的生命安全。

对策

1.在天气干燥的冬季，应多选择柔软的棉质衣物，少选择化纤材质的衣物，以减少静电产生。

2.室内应避免使用化纤地毯、装饰物和塑料质地的饰物，减少静电源，并应保持一定湿度。

3.进入作业场所前，可用手掌心触摸静电释放球，将静电导出。

4.在存在静电危害生产场所工作的员工，应按规程作业，穿防静电服、防静电鞋，戴防静电手套。

5.给汽车加油时，不要在加油站抽烟、拍打衣服或使用手机。

防大风

在大风天气里，物体打击事故和火灾多发、易发，大风可吹倒一些固定措施不完善的室外搭建物，可助火势快速蔓延。我们应做好防范和应对工作。

对策

1.收听天气预报，提前做好准备，防范大风天气来袭。

2.加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，妥善放置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。

3.对生产现场的各类设备，应及时进行检查并消除隐患。

4.高处作业完成后，需将所有零件、工具整理好，清理废弃物，避免被大风吹落伤人。

5.焊接作业、高空作业、塔吊作业应停止。船舶应到避风场所避风，防止走锚、搁浅和碰撞。

6.人员应减少外出，不要在临时搭建物下逗留、避风。

防火

天气寒冷，采暖需求旺盛，一些大功率电器使用频繁，容易因可燃物积聚、用电超负荷、违规使用取暖设备或燃料等，引发火灾、爆炸事故，应加强防范。

对策

1.在易燃易爆场所，严禁使用明火，要及时消除隐患。

2.需要进行动火作业的，要严格按照动火申报制度，办完手续后才可动火，同时要注意周边环境安全，做好防火工作。

3.要正确使用、安装、管理电气设备，避免超负荷用电。

4.管好易燃易爆物品，使用专库限量存放，可燃物禁止靠近热源。

5.正确使用可燃气体、有害气体、火灾探测仪。

6.员工应掌握灭火器及消防设施的正确使用方法，懂得必要的灭火逃生知识。