## 【水旱灾害防御】扎实做好涵闸、泵站汛前检修养护，确保水利工程安全度汛

汛期临近，水利局立足防大汛、抗大灾、抢大险，牢固树立“防范胜于救灾”意识，遵循“早动手、早安排、早落实”的原则，工程运管单位高度重视此次汛前检查工作，提前研究、及早部署，对照省水利厅编制的《安徽省水利工程维修养护项目清单》，并结合正在开展的水闸、泵站工程标准化创建工作，明确基层各闸站维修养护项目内容，合理调度养护项目人员分配、材料采购、工期节点等。

3月上旬两个水管单位充分利用枯水期，集中对全县范围的中型涵闸、城市排涝泵站及抗旱机泵等设施进行隐患排查、维修养护。按照“精心、全面、细致”要求，通过齿轮润滑、钢丝绳除锈、启闭设备调试和水泵检修等措施，做到设备隐患早发现、早维护、早处理，真正做到把防汛安全隐患遏制在萌芽状态。

在钢丝绳清洗现场，技术工人师傅们穿戴好安全用具，用钢丝刷清除每一段钢丝绳的污油，用柴油清洗后重新涂抹新油加以保护，同时重点检查钢丝绳的断丝散股情况；对电路、电气元件、液压系统等进行系统性的检查，发现异常及时更换维修；对闸门螺杆进行清理油垢后重新打黄油保养、液压箱加注液压油；对闸门启闭机等设施铁质构件除锈刷漆等，要求每台机械设施都试车运行，全力保障所有闸门启闭设备状态良好、运行安全。

下一步，水利局将继续开展防洪堤坝清障清杂、落实物资储备、应急电源调试、防汛技术力量充实调整，确保防汛有备无患，扎实推进各项防汛措施，从严落实备汛环节，全力以赴做好防汛工作，力保2024年安全度汛。（王杰）