## 关于群众投诉蒙城县双涧镇大桥南段西侧冠麟料场噪音扰民以及雨天砂石遭到冲刷污染严重等问题的回复

市长热线办： 接到转办单（举报编号：240408********7），蒙城县众投诉：1．蒙城县双涧镇大桥南段西侧冠麟料场噪音扰民以及雨天砂石遭到冲刷污染严重，望部门核实整改；2．冠麟料场是否有环评手续报告以及是否验收，且按照规定该砂石料场不应生产水稳料，现投诉该厂违规生产水稳料，经向部门反映后，部门告知 2024年3月29日对蒙城县冠麒建材有限公司进行检查，该公司生产原料旧水泥块、煤砰石；生产工艺：破碎及筛分。实际建设一条再生骨料生产线，一条水稳料生产线，水洗砂建设项目还未建设。现场检查时未生产，存在以下问题：再生骨料生产线破碎、筛分工序未按照环评要求配套除尘设施，未能提供环保验收手续，水稳料生产线无环评审批文件，物料大棚因大雪导致坍塌。 处理结果 针对上述情况，环境执法人员要求该公司按以下要求整改：再生骨料生产线破碎、筛分工序按照环评要求配套除尘设施，及时组织环保验收。2．修复原料大棚。3．整改期间不得擅自生产。4．整改完毕经验收后方可生产，生产时控制运输过程中生的扬尘，合理安排生产时间和各类产噪生产设备，采取减振、降噪措施同时该公司负责人书面承诺15天内拆除水稳料生产线，现冠麟料场（硕材）一直生产未停顿整改，现要求部门查封该公司。我分局高度重视，开展调查处理，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 蒙城县冠麒建材有限公司地址位于蒙城县双涧镇239省道双涧大桥南路西。年产40万吨再生骨料、20万吨水洗砂建设项目已审批（蒙环表[2021]42号）。厂界北侧约20米是涡河大坝，东侧、南侧均是农田，西侧约5米有两户居民户。 二、调查情况 对蒙城县冠麒建材有限公司进行检查，该公司生产原料旧水泥块、煤矸石；生产工艺：破碎及筛分。实际建设一条再生骨料生产线，一条水稳料生产线，水洗砂建设项目还未建设。现场检查时未生产，存在以下问题： 1.再生骨料生产线破碎、筛分工序未按照环评要求配套除尘设施，未能提供环保验收手续。 2.水稳料生产线无环评审批文件。 3.物料大棚因大雪导致坍塌。 三、处理结果 针对上述情况，我局环境执法人员要求该公司按以下要求整改： 1.再生骨料生产线破碎、筛分工序按照环评要求配套除尘设施，及时组织环保验收。2.修复原料大棚。3.拆除违规建设水稳生产线，整改期间不得擅自生产。4.整改完毕经验收后方可生产，生产时控制运输过程中产生的扬尘，合理安排生产时间和各类产噪生产设备，采取减振、降噪措施。 2024年4月10日我局已对蒙城县冠麒建材有限公司涉嫌违反建设项目环境影响评价规定立案调查，4月12日该公司自行将水稳生产线主要设备拆除，现达不到再生产条件。 为防止该公司环境污染隐患，2024年4月10日、4月12日县环委办、县生态环境分局分别函告双涧镇政府及供电部门对蒙城县冠麒建材有限公司实施断电措施。 具办股室：亳州市生态环境保护综合行政执法支队蒙城县大队 电话：0558—7685991 亳州市蒙城县生态环境分局 2024年4月15日