## 蒙城县审计局关于蒙城县农村饮水安全工程岳坊水厂工程建设项目施工标工程价款结算意见的函

蒙城县农村饮水安全工程建设管理办公室：

根据《中华人民共和国审计法》第22条的规定，我局派出审计组于2019年9月12日起对你单位报送的蒙城县农村饮水安全工程岳坊水厂工程建设项目施工标工程价款结算情况进行了审计，你单位对所提供的与审计有关的工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责。蒙城县审计局的责任是对该工程的价款结算情况进行审计并出具审核意见，审计结果如下：

一、工程概况

工程内容包括：改扩建岳坊水厂一座，主支管网铺设107943m，入户安装3000户，供水规模4968m3/d。

该项目委托安徽省河川工程咨询有限公司代理招标,招标控制价3661078.65元。经公开招标，蒙城县水利局建筑工程队以3584196.00元中标;设计单位是南京市水利规划设计有限责任公司；监理单位是安徽星河建设项目管理有限公司。本工程合同采用固定单价合同。合同工期为100天；实际开工日期2015年5月6日，竣工日期2015年8月15日。经相关部门组织验收合格

工程主要变更情况：

1、增做井房与水厂连接管道3处，水厂与外接管道的连通3处以及对应的管道铺设。

2、拆除厂区老院墙15m，完成院内工程后重新砌筑：铺设面包砖道路，增做围墙，长度为80m，样式为栅栏式；清水池基础处理，原基础处于老沟淤泥处，现对软基清除用12%水泥土回填夯实；井房坐落在田地中，对井房抬高室内地坪；二级泵房现增做：基础开挖、回填、模板、钢筋、止水钢板、钢爬梯、室内平台及扶手。

3、在二级泵房主梁上增做十字钢，现在两清水池之间新增天桥一座；需增做200kv变压器一台机配套高压线路同时更换老厂区低压线路为Φ120铜芯低压电缆；增加200kv预付款装置1付，30kv预付款装置3付；井房高压线路购置及安装。

4、管道土方开挖、回填、过沟顶管、砼路面拆除、砼路面回填和PE管材铺设均按实际发生为准，最终以监理、业主认可的工程量结算。

二、审计实施情况

此次审计的是蒙城县农村饮水安全工程岳坊水厂工程建设项目施工标，审计过程中，向有关人员询问了工程实施情况，对工程量进行了现场测量，同时将测量结果与建设单位、施工单位相关人员进行了核对，经建设单位、施工单位签字认可。依据相关政策、法规和资料，最终形成对本工程的审计结果。情况说明如下：

三、审计结果

经审计，本工程送审金额为4206071元，审定金额4026405.26元，审减金额为179665.74 元。

（一）合同内送审金额3552834元，审定金额3484140元，审减金额68694元，主要审减原因：

1.500m³清水池（净水工程）送审量1座，送审单价430334元/座，因机械开挖土方、人工细部开挖、土方回填及夯实实际工程量与合同工程量不符，审定单价418590元/座，核减金额14132元。

2.砼路面切除300×200mm（输配水工程）送审量6833m，审定量6029.71m，审减803.29m，合同单价9.51元/m，核减金额7640元。

3.0.4kV线路（3处，厂外每处0.03km）（输变电工程）送审量0.09km，审定量0.03km，扣减0.06km，合同单价39000.02元/km，核减金额2340元。

4.青苗补偿费（其他）送审量125.80亩，送审单价1190.60元/亩，合同单价1000元/亩，核减金额23977元。

5.Φ25pe管（管材及安装）送审量28941.00m，审定量27568.10m，审减1372.90m，合同单价2.20元/m，核减金额3021元。

6.Φ32pe管（管材及安装）送审量16488.00m，审定量16067.32m，审减420.68m，合同单价3.21元/m，核减1350元。

7.Φ40pe管（管材及安装）送审量12761.00m，审定量11715.38m，审减1045.62m，合同单价3.98元/m，核减金额4161元。

8.Φ50pe管（管材及安装）送审量8213.00m，审定量6971.40m，审减1241.60m，合同单价5.11元/m，核减6345元。

9.Φ110pe管（管材及安装）送审量1550.00m，审定量1348.50m，审减201.50m，合同单价9.40元/m，核减1894.10元。

10.进出清水池钢管(φ250mm)安装（金属结构设备及安装工程）送审量60m，审定量30m，审减30m，合同单价130元/m，核减金额3833.90元。

（二）合同外送审金额653237元，审定金额542265.26元，审减金额110971.74 元，主要审减原因：

1.管网对接（管网工程）送审量4处，送审单价1000元/处，审定量3处，审定单价1000元/处，核减金额1000元。

2.空表箱（管网工程）送审量444户，送审单价100元/户，审定单价70元/户，核减金额13320元。

3.老围墙拆除重建（建筑工程）送审量1项，送审单价4000.00元/项，送审40米，审定20米，审减20米，核减金额2000元。

4.厂区内花墙栅栏围墙（建筑工程）送审量1面，送审单价51136元/面，因栅栏制安、外墙乳胶漆、水泥土清水池基础置换综合单价未按下浮系数下浮，审定单价49337.74元/面，核减金额1798.26元。

5.管网、建筑工程因计算错误，多报84311元，给予核减金额84311元。

6.老厂区变压器更换（机电及金属设备安装工程）送审量1项，送审单价75000元/项，因老变压器拆除、厂区200kv变压器购置安装、Φ120铜芯低压电缆购置安装综合单价未按下浮系数下浮，审定单价73425元/项，核减1575元。

7.预付费装置购置安装（机电及金属设备安装工程）送审量1项，送审单价131562元/项，因200kv预付费装置置安、30kv预付费装置置安综合单价未按下浮系数下浮，审定单价128798.67元/项，核减金额2763.33元。

8.井房高压线路（机电及金属设备安装工程）送审量 540m，审定量529m，核减11m，送审单价150元/m，因综合单价未按下浮系数下浮，审定单价146.85元/m，核减金额3316.30元。

四、审计意见和建议

依据审计署《建设项目审计处理暂行规定》（审投发（1996）105号）第14条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，应核减业主单位送审金额179665.74元。建议蒙城县农村饮水安全工程建设管理办公室与蒙城县水利局建筑工程队按照此次审计确认的金额4026405.26元进行结算。