## 小麦抗寒防冻减灾技术指导方案

一、控旺保稳长。部分播期偏早、播量偏大的麦田出现旺长，冻害风险增加。一是镇压。坚持“压干不压湿、压软不压硬”，因苗因地因墒开展镇压，作业时间宜选择10时至16时进行。对旺长麦田，在地表封冻前适当重压，控地上分蘖，促地下长根，保稳健生长。对土壤过湿地块、封冻地块不宜镇压，对晚播弱苗要轻压、避免出现机械损伤。二是化控。对旺长麦田，叶面喷施多效唑、烯效唑等化控调节剂，抑制地上部分生长；喷施要均匀适量，避免重复喷施，在日均温度8℃以上进行。对群体偏大、叶片过长但个体瘦弱的假旺苗，以及有缺肥症状的麦田，不宜化控，可喷施磷酸二氢钾等生长调节剂，促根健苗、增强抗性。三是划锄。对苗龄过大、群体过旺的麦田，可采用中耕划锄，在小麦行间深锄5～7厘米，切断部分根系，控制养分吸收和地上部分生长，减少分蘖，培育壮苗。

二、防冻抓灌溉。因时因地因苗抓好灌溉，既可以改善土壤墒情、促进生根分蘖，又可以缓冲降温影响、降低冻害风险。对土壤相对含水量低于70%的麦田，在日平均气温3℃以上时，选择中午前后及时浇水补墒，预防冻害、保障小麦正常生长，日均气温低于0℃时不能浇水。一般亩浇水量30方左右，避免大水漫灌，浇后及时划锄松土。此外，对单根独苗的晚播弱苗可不冬灌，避免降低地温，影响促弱转壮；对秸秆还田量大、土壤悬空不实的田块，适时浇水，踏实土壤，促进根系下扎，提高植株抗逆能力。

三、促壮管肥水。根据土壤墒情和小麦苗情科学抓好肥水管理，培育壮苗，促弱转壮，控旺保稳，确保小麦安全越冬。对壮苗，如果墒情适宜可不进行肥水管理。对弱苗，如果施肥不足、群体偏小，趁雨或趁墒追施速效氮肥每亩5公斤左右，促进苗情转化。