## 【事故灾害】事关用电安全，请查收→

假期结束无论是居家还是返工都要注意安全用电返乡返工安全用电若家中长期无人居住，会产生许多用电安全隐患，做好检查工作非常重要。提前排除线路隐患回到家请自觉检查家用电器是否存在漏电、电路老化等问题，及时更换老化线路。不要私拉乱接电源线，不要绕过漏电保护装置接线用电，不要随意更换大号保险丝或以其它金属丝代替保险丝。检查家庭漏电开关每月定期对家中漏电保护开关进行测试非常重要，这样可以防止因漏电引起火灾及人身触电。检验方法：接通电源时，按下试验按钮，能立即跳闸，说明是靠谱的。若漏电保护开关有故障，请联系专业电工更换带有合格标识的漏电保护开关。居家安全用电天气寒冷，大功率电器如空调、电暖气、电热水器 、电热毯等使用频繁，此时一定要特别注意用电安全。避免超负荷用电电热设备不要长期处于开启状态，建议运行几小时后关停一会，防止电器温度过高而烧毁元件。避免多个电器共用一个插座，以防超过插座的负载能力，引起开关跳闸或烧坏插座插头，导致火灾等危险情况发生。记得错峰用电，降低用电负荷。切勿在电暖气上烘烤衣物一家人围着电暖气边取暖边聊天也是一个温馨的时刻。但电热器具使用时会产生高温，因此需有人看管，且与窗帘等易燃物保持一定距离，不能在上面烘烤潮湿的衣物，更不能覆盖湿物。使用完毕，记得关闭电源开关，拔掉电源插头。当心儿童接近电器家长一定要教育并看护好儿童，不要让其玩弄电线、插座、灯头、开关等电气设备，不要到变压器附近玩耍，以免发生触电等意外事故。出行用电安全关闭电源，避免待机耗电如果您有外出旅游或返乡探亲需求，长时间不在家时，请务必关闭煤气、天然气等燃气阀门并熄灭明火；切断电视机、机顶盒、空调、洗衣机等电器的电源，避免待机耗电，同时也消除一些安全隐患。（拔掉电热水器电源时，记得将内胆水排空，避免因长时间储存产生细菌、异味，影响健康。）不触碰景观灯道路两旁悬挂的景观灯不仅点亮了春节传统文化氛围，更提升了城市的“颜值”，形成一道靓丽的风景线。但在外出观赏时，千万不要随意触碰，以防被烫伤。也不要触碰地灯、灯光秀的灯组和供电设置等，谨防触电。提前规划路线，及时充电电动汽车车主在出行前，建议提前规划路线，查看好沿途充电场站位置，避开车流高峰和易堵路段错峰出行。行车过程中保持匀速驾驶，避免加速猛刹车，可以有效减少电池能耗。充电时如遇排队，可通过网上国网App“找桩充电”功能，查看距离最近充电场站具体位置、充电桩数量等，一键导航及时充电。

雨雪天气下，充电尽量选择通风干燥环境，充电前一定要保持充电枪与充电口的干燥，以防雨雪接触充电口。