## 【施工进度】蒙城县水利局重点水利工程施工进度

自去年10月份以来，蒙城县水利局建筑工程队相继中标施工了蒙城县水系连通北凤沟闸工程、于沟中型灌区配套及节水改造建设项目、太平翻水站更新改造工程等水利重点工程项目，时间紧，任务重。春节复工后，天气冷、雨水多，不利工程施工。工程队克服困难，加大人力、物力、财力投入，抓住一切有利时机，让施工进度按下“快进键”，确保如期完工。工程进度快、质量优，施工安全高效，尽快建成投入使用，为乡村振兴奠定基础，为全年水利工作开好局起好步。

蒙城县于沟中型灌区续建配套及节水改造工程项目整体施工进度已超序时进度，计划4月底完成全部施工任务。已完成输配水沟渠疏浚24.9km，疏浚开挖土方35.6万方；拆建新建桥梁 20座；拆除重建于沟翻水站已完成主体工程（装机3台，每台185KW，总装机555KW。)；新建于沟南闸已全部完成；灌区量测水设施正在建设。灌区建成后能为岳坊镇3.5万亩良田和万亩莲藕旅游基地提供充足的水源，助力粮食丰产和乡村旅游，带动地方经济发展。

蒙城县北凤沟闸工程整体施工进度已超60%，主体工程底板、闸墩、交通桥、铺盖、消力池、护底、上游翼墙已完成，正在进行下游挡土墙施工。计划4月上旬完成闸门、启闭机安装，4月底具备通水条件，5月底完成全部施工任务。工期紧、任务重，加班加点，确保如期完工。水闸建成后可抬高北凤沟水位3米，增加蓄水量100万方，为北凤沟两岸8万亩良田提供灌溉水源，为粮食稳产高产奠定基础。

蒙城县太平翻水站更新改造工程装机3台，每台185千瓦，总装机555千瓦，施工总进度已超50%，主体工程泵室已完成，正在进行下游挡土墙和出水口施工，计划4月底完成机泵安装，5月底全部完工并投入使用。太平翻水站为小涧镇4万亩良田提供灌溉水源，全面提升耕地质量和效益，增加农民助力乡村振兴。（孙慕雅）