## 蒙城县“四强化”提升雨污管网及污水处理能力建设 改善水环境质量

蒙城县强化市政雨水管网、污水管网、污水集中处理设施建设和运行，实现污染减排，着力提升城区水环境质量，改善人居环境。

强化雨水管道清淤维修。在县城规划区内建成约400公里雨水管网，每年常态化、滚动式开展城区雨水管网清淤疏通，确保雨水管网设施功能完整。开展管道积水点巡查，对积水点及时整改维修，破路增设排水支管解决降雨期间低洼路段积水内涝问题。每年对100公里以上的雨水管道滚动实施清淤疏通和维修。

强化应急处置能力建设。在防汛极端天气期间加强雨水管网巡查，组织配备200人，4台移动发电机水泵，2台应急吸污车，随时做好极端天气城区内涝应急处置。重点排查低洼路段，易积易涝点，对主干道路，小区，开发区企业、商业广场等重点场所开展全覆盖巡查。2022年以来，整改内涝点26处。

强化污水收集官网建设。蒙城县规划区内建设了老城区片区、涡北片区、鲲鹏路以南片区、黄海社区引洪道片区等四个污水收集片区，污水管网总长约330公里。结合老旧小区改造逐步完善小街背巷、老旧小区周边、商业门面、封沟建房的雨污分流建设。根据城区污水处理实际情况、污水产生量的变化、各污水处理厂（站）实际处理水量，将四个片区污水管网全部联通，通过污水提升泵站随时向各污水处理站（厂）调配污水，保证污水及时全部处理。

强化污水处理能力建设。蒙城县县城规划区内建设了蒙城县清流污水处理厂、污水处理二厂、涡北污水处理厂、黄海社区引洪道污水处理站等4座污水处理厂（站），总处理能力为日处理11万吨，目前实际日处理水量约10.2万吨，设计污水排放标准为一级A标准，污水经处理达标后排放。