## 安全应急安全锤、灭火器等应急救援设备设施的使用方法

安全应急安全锤、灭火器等应急救援设备设施的使用方法；

一、应急锤使用方法

1、当遇见紧急情况时，首先取出应急锤，然后直接锤击钢化玻璃的四角和边缘位置（“紧急逃生敲击点”“应急出口”等标识张贴处）。应注意钢化玻璃的中间部分是最牢固的，一开始不要敲击中间部位。

2、当玻璃出现开裂之后，就说明玻璃内部的应力分布已受到破坏，从而在瞬间就会产生很多“蜘蛛网”裂纹。这时候只需多锤击几次，便可将玻璃砸碎。

3、当玻璃脱落到一定程度的时，乘客就可以及时有序地跳出窗外，转移到相对安全的位置。

二、灭火器使用方法

使用手提式干粉灭火器时，应拔去保险销，一只手握住喷粉管，将喷嘴对准火焰根部；另一只手按下压把，干粉即可喷出灭火。（拔销子、握管子、压把子）。当发现火苗时：

1、对准火焰根部加压喷射，不可过高；

2、距离火焰2至3米喷射；

3、站在火焰的上风向喷射（上风向2-3米处向火跟喷射）。

判别灭火器压力表是否正常，先看压力表指针当其指向绿区为压力正好合适；压力表指针指向黄区为压力过大；压力表指针指向红区说明压力不足（绿区好、黄区大、红区小）。

三、安全顶窗应急使用方法

1、双向推开安全顶窗

2、拉去塑料防护罩

3、旋转手柄并推出

4、从出口脱离危险

四、车门控制应急阀应急使用方法

1、打开保护盖

2、转动旋钮

3、手动开门

4、用后回位