## 《蒙城县文材新型材料科技有限公司年产1万立方米胶合板生产线项目环境影响报告表》审查（审批前）公示

2024年1月15日，根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，我分局拟对《蒙城县文材新型材料科技有限公司年产1万立方米胶合板生产线项目环境影响报告表》进行审查。为保证审查的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至县生态环境分局行政审批股。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0558-7684515，传真：0558-7686902；

地址：亳州市蒙城县生态环境分局；

邮编：233500；

项目名称：年产1万立方米胶合板生产线项目；

建设地点：亳州市蒙城县漆园山桑路北200米路西；

建设单位：蒙城县文材新型材料科技有限公司；

环境影响评价机构：安徽中泰绿科环保科技有限公司；

建设项目概况：该项目建设位于亳州市蒙城县漆园山桑路北200米路西，租赁蒙城县华良木业有限公司厂房建筑面积4000m2，设置生产区、原料暂存区、成品暂存区等功能区，购置压机、砂光机、锯边机、铺板机等生产设备，配套建设供配电、消防、环保等设施。建成后可形成年产1万立方米胶合板的生产能力。

主要环境影响及预防或减轻不良影响的对策或措施：

（一）废水：营运期生活污水依托厂区现有化粪池预处理后用于周边农肥，不外排。

（二）废气：营运期燃气模温机增设低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过不低于8m高排放口排放；调胶、涂胶、预压、热压工序产生的甲醛、非甲烷总烃经集气罩收集后，进入二级活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高排放口排放；铺板、砂光、锯边工序产生的颗粒物经集气罩收集后，进入脉冲布袋除尘器处理后通过不低于15m高排放口排放。

（三）噪声：营运期选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、加强管理等，确保噪声达标排放。

（四）固废：营运期生活垃圾交由环卫部门处置；边角料、除尘器收尘、除尘器废布袋收集后外售；废胶渣、废胶桶、废导热油、废润滑油、废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理。确保各类固废得到合理处理处置，不产生二次污染。

公众参与情况：建设单位在网站公开环评编制信息、环评报告表全文等，未收到反对意见。我局在受理本项目环评文件后，在政府网站上公开了环评文件，未收到公众反馈意见。

亳州市蒙城县生态环境分局

2024年1月15日